## Ограничитель перенапряжений

## в фарфоровом корпусе

## ОПН-10/12/10/1(2) УХЛ1

## ОПН-10/11,5/10/1(2) УХЛ1

Предназначены для защиты электрооборудования сетей с изолированной нейтралью класса напряжения 10 кВ переменного тока частоты 50 Гц от атмосферных и коммутационных перенапряжений.

ТУ 3414-005-31911579-2007

| Наименование параметра | Норма для U нр, кВ *) |
| --- | --- |
|  | 11,5 | 12,0 | 11,5 | 12,0 |
| 1. Класс напряжения сети, кВ | 10 |
| 2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряж., кВ | 11,5 | 12,0 | 11,5 | 12,0 |
| 3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ | 14,4 | 15,0 | 14,4 | 15,0 |
| 4. Номинальный разрядный ток, кА | 10 |
| 5. Пропускная способность ограничителя (значение ампл прямоугольного импульса тока длительностью 2000 мкс), А | 400 | 500 |
| 6. Остающееся напряжение при токе грозовых перенапряжений с амплитудой, кВ, не более: 5000 А 10000 А | 36,0 38,2 | 37,0 39,9 | 34,6 37,1 | 35,5 38,7 |
| 7. Остающееся напряжение при токе коммутационных перенапряжений на волне 30/60 мкс с ампл., кВ, не более: 250 А 500 А | 30,1 31,7 | 31,5 33,0 | 28,6 30,4 | 29,9 31,7 |
| 8. Остающееся напряжение при импульсах тока 1/10 мкс с амплитудой 10000 А, кВ, не более | 43,0 | 45,0 | 42,4 | 44,3 |
| 9. Пропускная способность ограничителя: а) 18 импульсов тока прямоугольной формы длительностью 2000 мкс с амплитудой, А б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, А в) 2 импульса большого тока 4/10 мкс с амплитудой, кА | 400 10000 65 | 500 10000 100 |
| 10. Удельная поглощаемая энергия одного импульса, кДж/кВ(U нр), не менее | 2,0 | 2,7 |
| 11.Масса не более, кг | 4,2 |
| 12.Высота, мм | 250+5 |
| 13.Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее | 24,5 |

# *)- диапазон Uнр 10 кВ - 12,7 кВ, шаг 0,1кВ

пропускная способность при 2000 мс от 400 А до 550 А