Ограничители перенапряжений в полимерных покрышках для электрических  сетей класса напряжения 110 кВ

ОПНп-110/73/10/550 УХЛ1

ОПНп-110/77/10/550 УХЛ1

ОПНп-110/82/10/550 УХЛ1

ОПНп-110/88/10/550 УХЛ1

Предназначены для защиты электрооборудования сетей с эффективно заземленной нейтралью класса напряжения 110 кВ переменного тока частоты 50 Гц от атмосферных и коммутационных перенапряжений.

Основные параметры ограничителей для сетей 110 кВс током пропускной способности 550 А

| Основные технические характеристики | ОПНп-110/73/ 10/550 УХЛ1 | ОПНп-110/77/ 10/550 УХЛ1 | ОПНп-110/82/ 10/550 УХЛ1 | ОПНп-110/88/ 10/550 УХЛ1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Класс напряжения сети, кВ | 110 |
| 2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр*), кВ | 73 | 77 | 82 | 88 |
| 3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ | 91 | 96 | 102 | 110 |
| 4. Номинальный разрядный ток, кА | 10 |
| 5. Остающееся напряжение при токе грозовых перенапряжений с амплитудой, кВ, не более: 5000 А 10000 А 20000 А | 220 239 257 | 231 255 272 | 244 273 291 | 262 280 305 |
| 6. Остающееся напряжение при токе коммутационных перенапряжений на волне 30/60 мкс с амплитудой, кВ, не более: 250 А 500 А 1000 А | 180 185 197 | 190 196 208 | 203 209 220 | 213 220 233 |
| 7. Остающееся напряжение при импульсах тока 1/10 мкс с амплитудой 10000 А, кВ, не более | 268 | 286 | 305 | 317 |
| 8. Классификационное напряжение ограничителя при классификационном токе 1,5 мА ампл., кВ действ., не менее | 91 | 96 | 102 | 110 |
| 9. Пропускная способность ограничителя: а) 18 импульсов тока прямоугольной формы длительностью 2000 мкс с амплитудой, А б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, А в) 2 импульса большого тока 4/10 мкс с амплитудой, кА | 550 10000 100 |
| 10. Удельная поглощаемая энергия одного импульса, кДж/кВ(U нр), не менее | 2,7 |

# *)- диапазон Uнр 73 кВ - 100 кВ, шаг 1 кВ

пропускная способность при 2000 мс от 400 А до 1200 А